## Slide 1: 知识点复习

## Slide 2
信号分类：
  连续时间信号、离散时间信号{幅值连续、幅值离散}、周期信号、非周期信号
卷积计算：
系统：线性时不变系统；因果系统
傅里叶变换：
  4种情况：连续性、周期性；CTFT、DTFT、CFS、DFS
  DFT/FFT
Z变换及RoC：
数字滤波器：FIR、IIR
数字化：采样定理

## Slide 3: 构建Dataset

## Slide 4
语音数据集词汇表
  中文词语：
    打开；关闭；删除；文件；语音；图像；信号；计算机；上海；北京；
  英文词语：
    Open；Close；Delete；File；Speech；Image；Signal；Computer；Shanghai；Beijing
    录制要求
  建议安装Matlab
  在安静环境下录音
  每个词重复20次
负责人：郑哲东
  发布Matlab录音小程序，定义dataset文件格式

## Slide 5: 课程项目
项目要求
  短语识别：10个中文词，10个英文词
  说话人识别：16个人
评价方法
  现场测试：识别精度
  项目报告：完整性，系统性

## Slide 6: 语音信号处理：声学基础
薛向阳
邮件：xyxue@fudan.edu.cn
QQ：1340825338
办公室：计算机楼408房间

## Slide 7
发音语音学（Articulatory phonetics）
  从生理角度研究语音，认识语音的发音部位和发音方法
声学语音学（Acoustic phonetics）
  研究语音的物理性质，并考察语音物理性质和发音器官之间关系
听觉语音学和心理语言学（Auditory phonetics and psycholinguistics）
  语言的传递从大脑开始，又到大脑结束。以大脑为研究对象，探索大脑通过什么步骤或什么方式发出和接收语音，语言信息以什么形式在大脑的什么部位存储起来等；还要研究人耳的构造以及人耳是如何传递声波的。
语音学（Phonetics）三个分支

## Slide 8: 内容提要
发音器官与部位
语音产生与分类
语谱图及音素
语音信号感知

## Slide 9
从解剖角度看发音
肺
喉
声道
鼻腔
上腭
唇
舌
声带
胸腔
横膈膜
腹部
口腔
盖膜
咽头
会厌
食道
气管

## Slide 10
发音器官
肺（Lungs）：吸入和呼出空气，动力源
  发声机制：短促的吸入空气，平稳呼出
喉（Larynx）：
  控制两片声带之间的大小 — 声门
  发声时，声带阻碍气流
  发浊音时，声带收缩，形成自激振动
  气流压力造成声门交替关闭和被冲开
声道（Vocal Tract）

## Slide 11
superior view
(bottom = anterior)
lateral view
(left = posterior)
喉（Larynx）的图片

## Slide 12
声襞
声门
裂缝
环状
软骨

## Slide 13
沿水平和垂直方向声带和气流运动

## Slide 16
声道（舌位-共振腔）
元音（浊音） 爆破音 摩擦音（清音）

## Slide 17: 内容提要
发音器官与部位
语音产生与分类
语谱图及音素
语音信号感知

## Slide 18
语音的产生和分类
声道
鼻腔
口腔
咽
喉
肺

## Slide 19
声源
产生语音的三种声源类型
  周期性 – periodic (voiced 浊音)
  噪音 – noise （unvoiced 清音）
  脉冲 – impulsive
Shop的发音：Sh-o-p
  音素（phoneme）：构成语言的基本单元

## Slide 20
g(n): 一个基音周期波形；w[n,]: 窗(有限长短序列)
T: 基音周期。k=k(2/T) : 谐波频率
周期序列：
声门波: u[n,]=w[n,](g[n]*p[n])
声门波频谱:
发浊音(voiced) 声门波（周期）

## Slide 22
语音产生的系统表示
声道是一个系统，可用传递函数H表示
语音: 声门波与声道传递函数的卷积
声门波（输入）: u[n]=g[n]*p(n)
语音（输出）: x[n]=h[n]*(g[n]*p[n])
一段语音：
x[n,]=w[n,]{h[n]*(g[n]*p[n])}
X(,)=(1/P)W(,)*[H()G()(-k)]
= (1/P)H(k)G(k)W(-k,)

## Slide 23
（共振峰）

## Slide 24: 内容提要
发音器官与部位
语音产生与分类
语谱图及音素 下次课 再补充些语谱图
语音信号感知

## Slide 25
语谱图
局部时变：在“to”发音中
  爆破音“t”集中在高频能量；元音“o”集中在低频
  对“to”信号进行Fourier变换不能反映局部时变信息
解决办法: 采用短时傅里叶变换（STFT）, 对滑动窗口下的波形逐帧做FT：
  滑动窗不需要每次移动一个样点，以一定间隔移动
  加窗(汉明窗)：
  w[n,]=0.54-0.4cos[2(n-)/(Nw-1)] 0nNw-1

## Slide 26
短时傅里叶变换（STFT）
待分析信号: x[n]
加窗后的信号: x[n,]= w[n,].x[n]
Fourier变换: X(,)=x[n,]exp[-jn]
语谱图：S(,)=|X(,)|2
  X(,)：长度为2N+1的窗函数
  语谱图是2维的：频率ω、时间τ

## Slide 27
浊音语谱图
x[n,]=w[n,]{(p[n]*g[n])*h[n]}
=》x[n,]=w[n,]{p[n]*(g[n]*h[n])}
=》x[n,]=w[n,]{p[n]*h0[n]}
S(,)=(1/T2)|H0(k)W(-k,)|2
=》 S(,)(1/T2)|H0(k)W(-k,)|2
其中：H0()=H()G() k=2k/T
基频： 2/T

## Slide 28
不同宽度的观察窗口
看到不同的结果

## Slide 29
浊音的宽带和窄带语谱图
窄带：长窗——至少两个基音周期
  频率分辨率：50Hz ～ 100Hz
  时间分辨率：5ms ～ 10ms
  长窗特点：可得到谐波谱线，谱线宽度由窗长度决定，谱线高度由H0(k)=H(k)G(k)决定
宽带：短窗——小于一个基音周期
  频率分辨率：300Hz ～ 400Hz
  时间分辨率：2ms ～ 5ms
  短窗特点：谱线混迭，但时间分辨率高

## Slide 30
语谱图中可以观察到什么？
能量分布
谱线结构
声门波和声道幅频特性/共振峰
作用：反映时变的频谱特征

## Slide 32
美国英语中的音素
元音
辅音
半元音
流音
滑音
耳语音
鼻
音
摩擦音
破擦音
复合
元音

## Slide 35
不同说话人发同一个元音的第一和第二共振峰形成一个聚类
声学元音图

## Slide 36
鼻音
准周期激励
鼻腔：低频谐振
第一共振峰250Hz，之后几乎无能量

## Slide 39
摩擦音
声源：噪声声源
清摩擦音
浊摩擦音: 清摩擦音+声带振动
清爆破音
浊爆破音
浊爆破音与随后元音之间的时延更短
音栅（voice bar）：口腔封闭时的声带低频振动声

## Slide 43
过渡语音—双元音
在两个元音间平滑过渡

## Slide 44
汉语中语音的分类
音素是指发出各不相同音的最小单位
汉语中，音素可以构成声母和韵母，含有声调的韵母成为调母
汉语包括22个声母（含零声母），38个韵母

## Slide 45
汉语 韵母表

## Slide 46: 内容提要
发音器官与部位
语音产生与分类
语谱图及音素
语音信号感知

## Slide 47
语音信号感知：人耳的构造

## Slide 48
声波转变为神经信号

## Slide 49
听觉特性
正常人可听声音频率范围：16Hz – 16kHz
人耳的听阈及响度
  听阈：正常人的听阈就是指声音小到人耳刚刚能听见的大小
  响度：反映一个人的主观感觉频率成分声音强弱的物理量，单位为方（phone）
  在1KHz纯音下，响度为10方时相当于10dB的声压级，人耳感知的声音响度是频率和声压级的函数

## Slide 50
等响度曲线与声强级的关系

## Slide 51
音调是听觉分辨声音高低时用于描述这种感觉的一种特性，客观上用频率表示，单位为Mel
一个高于听阈40dB、频率为1KHz的纯音，其产生的音调定为1000Mel
音调和频率的近似关系：
  TMel=2595log（1+f/700）
音调

## Slide 52
听觉掩蔽效应

## Slide 53
谢谢！